## Slide 1: 자율주행 자동차 해커톤
YU-ANTL
February 1 , 2021
Advanced Networking Technology Lab. (YU-ANTL)
Dept. of Information & Comm. Eng, Junior in
Yeungnam University, KOREA
(Tel : +82-53-810-3940; Fax : +82-53-810-4742
http://antl.yu.ac.kr/; E-mail : yu07na06@ynu.ac.kr)

## Slide 2: Outline
MuSHR의 main loop
VESC_DRIVER
Push_button node 분석
Change node
IMU node 분석
Change node

## Slide 3: MuSHR의 main loop

## Slide 4: MuSHR website
노드들은 각각의 독립적인 역할이 있다.

## Slide 5: MuSHR의 구조
Master
Sub Node
XMLRPC: 클라이언트 정보 구독
구독자 노드 정보
Pub Node
XMLRPC: 서버
정보 발행
발행자 노드 정보
TCPROS 접속 요청
TCPROS 접속 응답
TCPROS 접속
Pub Node
Sub Node
Master
메시지 전송
(토픽)
MuSHR 전체를 총괄하는 main loop가 있는게 아니라 각각의 노드가 main loop를 가지고 있고 master가 각각의 노드의 정보를 주면서 연결해주고 지속적으로 전송되는 message에 맞는 동작을 하는 구조
main loop
main loop

## Slide 6: mushr_base의 노드들
Joy_teleop.py와 racecar_state.py 두 개의 노드

## Slide 7: mushr_base : joy_teleop.py, racecar_state.py의 메인문
http://prod.danawa.com/info/?pcode=8714942
둘다 노드가 자기 자신의 main문을 가지고 있고 .spin() 함수를 통해서 반복되는 구조

## Slide 8: vesc : Ackermann_to_vesc.cpp
이와 같이 main문이 없는 노드도 있지만 다른 노드에서 쓰기 위한 함수나 class를 정의하기 위한 경우

## Slide 9: vesc : Ackermann_to_vesc_node.cpp
정의했던 class가 다른 노드의 main문에서 이용이 된다.

## Slide 10: MuSHR의 mapping 동작
roscore를 통해 master 실행
roslaunch를 통해 teleop.launch 안에 있는 노드들 실행
rosrun을 통해 slam_gmapping, scan 노드를 실행
rosrun을 통해 map_saver 노드 실행
이렇게 노드들을 mapping이나 joy stick을 사용하기 위해서는 노드 실행을 무조건 해줘야한다.
노드를 실행하면 master에 등록이 되면서 publisher와 subscriber가 연결이 되고 message를 보내면 거기에 맞는 동작을 하게 된다.

## Slide 11: Main loop에 대한 결론
MuSHR전체를 총괄하는 main loop는 없다고 생각한다.
대신 각각의 노드들이 독립적으로 main loop를 가지고 있고 그 노드들을 master를 통해서 연결해줌으로써 publisher로부터 subscribe가 message를 받게 되고 그에 맞는 동작을 하게 된다.

## Slide 12: VESC_DRIVER

## Slide 13: Diagram of components
VESC는 Jetson Nano, DC/Servo Motor와 연결
https://mushr.io/tutorials/overview/

## Slide 14: VESC 역할
높은 수준(*steering angle & velocity 등)의 제어 명령을 수행하고, 이를 DC/Servo motor에 대한 전력/각도 명령으로 변환하는 역할 수행
ROS Ackermann_msgs/AckermannDirveStamped 메시지를 파워 및 조향 각도 메시지로 변환하는 역할  물리적 VESC가 DC motor와 Servo motor를 제어하는데 사용
* steering : 자동차가 그 진행방향을 바꾸기 위해 앞바퀴의 회전축방향을 바꾸는 장치
import rospy
from ackermann_msgs.msg import AckermannDrive, AckermannDriveStamped
from geometry_msgs.msg import (
Point,
Pose,
PoseWithCovariance,
PoseWithCovarianceStamped,
Quaternion,
)
from tf.transformations import quaternion_from_euler
https://mushr.io/tutorials/overview/
https://mushr.io/tutorials/intro-to-ros/

## Slide 15: VESC DRIVER_NODE.cpp
spin()
#include <ros/ros.h>
#include "vesc_driver/vesc_driver.h"
int main(int argc, char** argv)
{
ros::init(argc, argv, "vesc_driver_node");
ros::NodeHandle nh;
ros::NodeHandle private_nh("~");
vesc_driver::VescDriver vesc_driver(nh, private_nh);
ros::spin();
return 0;
}
특정 메시지가 오면,
언제든 Callback 함수를 부르는 함수
https://m.blog.naver.com/cho87_lee91/221851590451
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/b1805c8798c06a4fddf4c8040f0327fbe4759d1e/vesc_driver/src/vesc_driver_node.cpp

## Slide 16: VESC DRIVER
Publisher과 Subscribe
//VESC 상태 게시자(publisher) 생성
state_pub_ = nh.advertise<vesc_msgs::VescStateStamped>("sensors/core", 10);
//VESC 상태에는 서보모터의 위치가 포함되지 않으므로, 센서로서의 서보 위치 상태 게시자(publisher) 생성
servo_sensor_pub_ = nh.advertise<std_msgs::Float64>("sensors/servo_position_command", 10);
//모터 및 서보 명령 항목 구독(subscribe)
duty_cycle_sub_ = nh.subscribe("commands/motor/duty_cycle", 10, &VescDriver::dutyCycleCallback, this);
current_sub_ = nh.subscribe("commands/motor/current", 10, &VescDriver::currentCallback, this);
brake_sub_ = nh.subscribe("commands/motor/brake", 10, &VescDriver::brakeCallback, this);
speed_sub_ = nh.subscribe("commands/motor/speed", 10, &VescDriver::speedCallback, this);
position_sub_ = nh.subscribe("commands/motor/position", 10, &VescDriver::positionCallback, this);
servo_sub_ = nh.subscribe("commands/servo/position", 10, &VescDriver::servoCallback, this);
//상태 시스템과 폴링 VESC 원격 측정에 사용되는 50Hz 타이머 생성
timer_ = nh.createTimer(ros::Duration(1.0/50.0), &VescDriver::timerCallback, this);
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp

## Slide 17: VESC DRIVER callback functions
Callback()
void dutyCycleCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& duty_cycle);
void currentCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& current);
void brakeCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& brake);
void speedCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& speed);
void timerCallback(const ros::TimerEvent& event);
void positionCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& position);
void servoCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& servo);
void vescPacketCallback(const boost::shared_ptr<VescPacket const>& packet);
void vescErrorCallback(const std::string& error);
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp

## Slide 18: VESC DRIVER callback functions
ROS callbacks
void dutyCycleCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& duty_cycle);
void currentCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& current);
void brakeCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& brake);
void speedCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& speed);
ex)
void VescDriver :: dutyCycleCallback ( const std_msgs :: Float64 :: ConstPtr & duty_cycle)
{
if (driver_mode_ = MODE_OPERATING) {
vesc_. setDutyCycle (duty_cycle_limit_. clip (duty_cycle -> data ));
}
}
driver_mode 가 MODE_OPERATING(1)일 때, vesc에서 dutycycle을 해당 data로 설정한다.
typedef enum {
MODE_INITIALIZING, //0
MODE_OPERATING //1
} driver_mode_t;
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp

## Slide 19: VESC DRIVER callback functions
ROS callbacks
void timerCallback(const ros::TimerEvent& event);
void VescDriver::timerCallback(const ros::TimerEvent& event)
{
if (!vesc_.isConnected()) {//VESC 인터페이스가 연결이 해지되면, 중지
ROS_FATAL("Unexpectedly disconnected from serial port.");
timer_.stop();
ros::shutdown();
return;
}
if (driver_mode_ == MODE_INITIALIZING) { //초기화 모드 일 때, VESC 버전 요청 및 대기
vesc_.requestFWVersion();
if (fw_version_major_ >= 0 && fw_version_minor_ >= 0) {
ROS_INFO("Connected to VESC with firmware version %d.%d“, fw_version_major_, fw_version_minor_);
driver_mode_ = MODE_OPERATING;
}
}
else if (driver_mode_ == MODE_OPERATING) { //동작 모드 일 때, subscriber로부터 명령 받기
vesc_.requestState(); // VESC state *polling (원격 측정)
}
else { //예외 처리
assert(false && "unknown driver mode");
}
}
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp
* polling : 하나의 장치(또는 프로그램)가 충돌 회피 또는 동기화 처리 등을 목적으로 다른 장치(또는 프로그램)의 상태를 주기적으로 검사하여 일정한 조건을 만족할 때 송수신 등의 자료 처리를 하는 방식

## Slide 20: VESC DRIVER callback functions
ROS callbacks
void positionCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& position);
void VescDriver::positionCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& position)
{
if (driver_mode_ = MODE_OPERATING) {
double position_deg = position_limit_.clip(position->data) * 180.0 / M_PI;
vesc_.setPosition(position_deg);
}
}
position : 모터 위치
ROS에서 라디안을 사용하지만, VESC는 각도를 사용하기 때문에 도()로 변환
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp

## Slide 21: VESC DRIVER callback functions
ROS callbacks
void servoCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& servo);
void VescDriver::servoCallback(const std_msgs::Float64::ConstPtr& servo)
{
if (driver_mode_ = MODE_OPERATING) {
double servo_clipped(servo_limit_.clip(servo->data));
vesc_.setServo(servo_clipped);
std_msgs::Float64::Ptr servo_sensor_msg(new std_msgs::Float64);
servo_sensor_msg->data = servo_clipped;
servo_sensor_pub_.publish(servo_sensor_msg);
}
}
센서에 따른 서보 모터 출력 위치 값을 설정
서버 센서 게시자로부터 서버 센서 메시지를 게시
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp

## Slide 22: MuSHR 의 main loop

## Slide 23: MuSHR website
노드들은 각각의 독립적인 역할이 있다.

## Slide 24: MuSHR: ROS의 구조
Master
Sub Node
XMLRPC: 클라이언트 정보 구독
구독자 노드 정보
Pub Node
XMLRPC: 서버
정보 발행
발행자 노드 정보
TCPROS 접속 요청
TCPROS 접속 응답
TCPROS 접속
Advanced Networking Tech. Lab. Yeungnam University (YU-ANTL)
자율주행 자동차 교수김영탁
ch02 - 24
Pub Node
Sub Node
Master
메시지 전송
(토픽)
ROS 전체를 총괄하는 main loop가 있는게 아니라 각각의 노드가 main loop를 가지고 있고 master가 각각의 노드의 정보를 주면서 연결해주고 지속적으로 전송되는 message에 맞는 동작을 하는 구조

## Slide 25: mushr_base의 노드들
Joy_teleop.py와 racecar_state.py 두 개의 노드

## Slide 26: mushr_base : joy_teleop.py, racecar_state.py의 메인문
http://prod.danawa.com/info/?pcode=8714942
둘다 노드가 자기 자신의 main문을 가지고 있고 .spin() 함수를 통해서 반복되는 구조

## Slide 27: vesc : Ackermann_to_vesc.cpp
이와 같이 main문이 없는 노드도 있지만 다른 노드에서 쓰기 위한 함수나 class를 정의하기 위한 경우

## Slide 28: vesc : Ackermann_to_vesc_node.cpp
정의했던 class가 다른 노드의 main문에서 이용이 된다.

## Slide 29: MuSHR의 mapping 동작
roscore를 통해 master 실행
roslaunch를 통해 teleop.launch 안에 있는 노드들 실행
rosrun을 통해 slam_gmapping, scan 노드를 실행
rosrun을 통해 map_saver 노드 실행
이렇게 노드들을 mapping이나 joy stick을 사용하기 위해서는 노드 실행을 무조건 해줘야하고 노드를 실행하면 master에 등록이 되면서 publisher와 subscriber가 연결이 되고 message를 보내면 거기에 맞는 동작을 하게 된다.

## Slide 30: Main loop에 대한 결론
ROS전체를 총괄하는 main loop는 없다고 생각한다.
대신 각각의 노드들이 독립적으로 main loop를 가지고 있고 그 노드들을 master를 통해서 연결해줌으로써 publisher로부터 subscribe가 message를 받게 되고 그에 맞는 동작을 하게 된다.

## Slide 31: Push_button node 분석

## Slide 32: push_botton.launch
push_button_utils 패키지에서 Node name이 push_button일 경우 push_button.py 노드를 실행
ROS는 node단위로 파일을 실행시키거나 rosparam과 같이 개별적으로 실행 시킬 수 있는 장점을 가짐
https://github.com/prl-mushr/push_button_utils

## Slide 33: push_button.py (1)
import RPi.GPIO as GPIO #python GPIO
import rospy #python ROS
from std_msgs.msg import Bool #ROS 표준 msgs
class PushButton:
def __init__(self):
#pin 31 setup
self.gpio_pin = rospy.get_param(＂push_button/gpio_pin＂, 31)
#push button state topic 가져오기
self.pub_topic = rospy.get_param("push_button/pub_topic", "push_button_state")
#Rate 10Hz
self.pub_rate = rospy.get_param("push_button/pub_rate", 100)
#Publisher setting bool, size 1
self.state_pub = rospy.Publisher(self.pub_topic, Bool, queue_size=1)

## Slide 34: push_button.py (2)
def start(self):
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #보드상 pin 번호 mode
GPIO.setup(self.gpio_pin, GPIO.IN) #IN으로 setup
loop_rate = rospy.Rate(self.pub_rate) #Rate설정(10Hz)
bool_msg = Bool()
try:
while True: #push_button 신호 계속 기다리기
val = GPIO.input(self.gpio_pin)
bool_msg.data = (val < 1)
self.state_pub.publish(bool_msg)
loop_rate.sleep()
finally:
GPIO.cleanup()

## Slide 35: push_button.py (3)
if __name__ == '__main__':
rospy.init_node("push_button_node", anonymous=True)
pb = PushButton()
pb.start()

## Slide 36: Change node

## Slide 37: Package Create
패키지 구성
ultra_sonic.launch
ultra_sonic.py

## Slide 38: ultra_sonic.launch
Example
<launch>
<node pkg= “ ultra_sonic_utils” type=“ultra_sonic.py” name=“ultra_sonic” />
</launch>

## Slide 39: ultra_sonic.py Example
def start(self):
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #보드상 pin 번호 mode
GPIO.setup(self.gpio_pin1, GPIO.OUT) #OUT으로 setup(trig)
GPIO.setup(self.gpio_pin2, GPIO.IN) #IN으로 setup(echo)
loop_rate = rospy.Rate(self.pub_rate) #Rate설정(10Hz)
bool_msg = Bool()
try:
while True: #초음파센서 측정, 특정 거리 이내라면 stop
val = GPIO.input(self.gpio_pin)
bool_msg.data = (val < 1)
self.state_pub.publish(bool_msg)
loop_rate.sleep()
finally:
GPIO.cleanup()
push_butto과 구성은 비슷하여 start 함수를 교체
?

## Slide 40: 곡률반경 측정
곡률 반경을 측정하여 반경 내에 계속 직진하고 있을 시 stop하도록 설계.
최대각도로 회전했을 때 필요한 공간 크기를 측정하여 평균화 한 거리를 구해 ? cm 이내에 장애물이 있을 시 정지
? cm

## Slide 41: Node 교체
mushr_hareware의 launch 파일 수정
node 활성화 - 만약 teleop모드에서 사용할 것이라면 teleop.launch 파일에 초음파 센서 Package추가
-> “$(find ultra_sonic_utils)/launch/ ultra_sonic.launch”

## Slide 42: IMU node 분석

## Slide 43: Catkin_ws에 패키지 빌드
IMU 6050을 catkin_ws에 패키지에
mpu6050을 빌드 한다.

## Slide 44: mpu6050.launch
IMU 6050을 .py나 .cpp로 노드 구성
Launch 파일에 파라미터를 다음과 같이 구성한다.

## Slide 45: mpu6050.py(1)
import smbus
from time import sleep
import rospy
PWR_MGMT_1 = 0x6B
SMPLRT_DIV = 0x19
CONFIG = 0x1A
GYRO_CONFIG = 0x1B
INT_ENABLE = 0x38
ACCEL_XOUT_H = 0x3B
ACCEL_YOUT_H = 0x3D
ACCEL_ZOUT_H = 0x3F
GYRO_XOUT_H = 0x43
GYRO_YOUT_H = 0x45
GYRO_ZOUT_H = 0x47
def MPU_Init():
bus.write_byte_data(Device_Address, SMPLRT_DIV, 7)
bus.write_byte_data(Device_Address, PWR_MGMT_1, 1)
bus.write_byte_data(Device_Address, CONFIG, 0)
bus.write_byte_data(Device_Address, GYRO_CONFIG, 24)
bus.write_byte_data(Device_Address, INT_ENABLE, 1)
…

## Slide 46: mpu6050.py(2)
def read_raw_data(addr):
high = bus.read_byte_data(Device_Address, addr)
low = bus.read_byte_data(Device_Address, addr + 1)
value = ((high << 8) | low)
if (value > 32768):
value = value - 65536
return value
bus = smbus.SMBus(1)
Device_Address = 0x68
MPU_Init()
print(" Reading Data of Gyroscope and Accelerometer")

## Slide 47: mpu6050.py(3)
while True:
acc_x = read_raw_data(ACCEL_XOUT_H)
acc_y = read_raw_data(ACCEL_YOUT_H)
acc_z = read_raw_data(ACCEL_ZOUT_H)
gyro_x = read_raw_data(GYRO_XOUT_H)
gyro_y = read_raw_data(GYRO_YOUT_H)
gyro_z = read_raw_data(GYRO_ZOUT_H)
ax = acc_x / 16384.0
ay = acc_y / 16384.0
az = acc_z / 16384.0
gx = gyro_x / 131.0
gy = gyro_y / 131.0
gz = gyro_z / 131.0
print("Gx = %.2f" %Gx, u'\u00b0' + "/s", "\tGy = %.2f" %Gy, u'\u00b0' + "/s", "\tGz = %.2f" %Gz, u'\u00b0' + "/s", "\tAx = %.2f = g" %Ax, "\tAy = %.2f g" %Ay, "\tAz = %.2f g" %Az)
sleep(0.1)

## Slide 48: IMU topic 전달

## Slide 49: IMU topic
joy_teleop
mpu6050

## Slide 50: 참고문헌
https://mushr.io/
https://github.com/prl-mushr/mushr_base
https://github.com/prl-mushr/vesc
https://cafe.naver.com/openrt
https://velog.io/@yuz413/ROS-Tutorial-code
https://mushr.io/tutorials/overview/
https://mushr.io/tutorials/intro-to-ros
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/master/vesc_driver/src/vesc_driver.cpp
https://github.com/prl-mushr/vesc/blob/b1805c8798c06a4fddf4c8040f0327fbe4759d1e/vesc_driver/src/vesc_driver_node.cpp
https://m.blog.naver.com/cho87_lee91/221851590451

## Slide 51: 참고문헌
https://mushr.io/
https://github.com/prl-mushr/mushr_base
https://github.com/prl-mushr/vesc
https://cafe.naver.com/openrt